## Slide 1
Praktyczna implementacja sztucznych sieci neuronowych w celu diagnostyki aparatury przeciwprzepięciowej w czasie rzeczywistym
Practical implementation of artificial neural networks for the purpose of real-time surge protectors diagnostics
Student: Rafał Zaręba, nr albumu 238657
Opiekun pracy: Dr inż. Paweł Kostyła
Wrocław, 2020
Praca inżynierska

## Slide 2
1. Cel i zakres pracy
2. Konserwacja predykcyjna
3. Warystory tlenkowo-cynkowe
4. Sztuczne sieci neuronowe
5. Zaproponowane rozwiązanie
6. Wnioski
Agenda

## Slide 3
Zaprojektowanie i implementacja modelu sztucznej sieci neuronowej w celu monitorowania stanu technicznego warystora tlenkowo-cynkowego.
Użyta technologia:
Python 3.8,
numpy, pandas, matplotlib,
Tensorflow 2.1
1. Cel i zakres pracy

## Slide 4
Konserwacja prewencyjna:
optymalne okresy pomiędzy przeglądami,
optymalne zakresy przeglądów
Konserwacja predykcyjna:
optymalne warunki określające konieczność wykonania konserwacji,
decyzja oparta na bieżących danych,
2. Konserwacja predykcyjna

## Slide 5
Warystory tlenkowo-cynkowe są podstawowym komponentem ograniczników przepięć.
Dzięki silnie nieliniowej charakterystyce prądowo-napięciowej stanowią drogę przepływu dla udarów prądowych powstałych wskutek przepięć w systemie.
3. Warystory tlenkowo-cynkowe

## Slide 6
Charakterystyka prądowo-napięciowa

## Slide 7
Czynniki powodujące niszczenie struktury wewnętrznej warystorów:
wysoka temperatura,
podwyższone napięcie pracy,
wysoka wilgotność pracy,
piki przepięciowe
Degradacja warystorów

## Slide 8
Sieci neuronowe - wyrafinowana technika modelowania, zdolna do odwzorowywania nawet nadzwyczaj złożonych i nieliniowych funkcji.
4. Sztuczne sieci neuronowe

## Slide 9
4.1 Sieci rekurencyjne – praca na sekwencjach

## Slide 10
Sieci rekurencyjne – zanikające gradienty

## Slide 11
Sieci rekurencyjne uzupełnione dodatkowy stan pamięci oraz tzw. bramki w celu umożliwienia pracy na długich sekwencjach
Klasyczna komórka Komórka LSTM
Sieci Long Short Term Memory (LSTM)

## Slide 12
Autoenkoder – rodzaj sieci neuronowej, której zadaniem jest rekonstrukcja otrzymanych danych wejściowych.
4.2 Autoenkodery

## Slide 13
Użyta architektura sieci:
Autoenkoder z dwukierunkowymi warstwami LSTM
Opis algorytmu:
Przygotowanie „prawidłowych” danych historycznych.
Trening modelu.
Obliczenie wartości granicznej błędu rekonstrukcji.
Pomiary wartości błędu rekonstrukcji w czasie rzeczywistym i porównanie z wartością graniczną.
5. Zaproponowane rozwiązanie

## Slide 14
5.1 Wczytanie danych historycznych

## Slide 15
5.2 Trening modelu

## Slide 16
5.3 Walidacja modelu

## Slide 19
Problem danych uczących,
Czas działania algorytmu,
Infrastruktura informatyczna,
Model jako uzupełnienie istniejących metod kontroli warystorów
Nakład inwestycyjny,
Korzyści długoterminowe
6. Wnioski

## Slide 20
Dziękuję za uwagę
https://github.com/r-zareba/praca_inzynierska