## Slide 1
Praktyczna implementacja sztucznych sieci neuronowych w celu diagnostyki aparatury przeciwprzepięciowej w czasie rzeczywistym
Practical implementation of artificial neural networks for the purpose of real-time surge protectors diagnostics
Student: Rafał Zaręba, nr albumu 238657
Opiekun pracy: Dr inż. Paweł Kostyła
Wrocław, 2020
Praca inżynierska

## Slide 2
1. Cel i zakres pracy
2. Konserwacja predykcyjna
3. Warystory tlenkowo-cynkowe
4. Sztuczne sieci neuronowe
5. Zaproponowane rozwiązanie
6. Usprawnienia
7. Wnioski
Agenda

## Slide 3
Zaprojektowanie i implementacja modelu sztucznej sieci neuronowej w celu monitorowania stanu technicznego warystora tlenkowo-cynkowego.
Użyta technologia:
Python 3.8,
numpy, pandas, matplotlib,
Tensorflow 2.1
1. Cel i zakres pracy

## Slide 4
Konserwacja prewencyjna:
optymalne okresy pomiędzy przeglądami,
optymalne zakresy przeglądów
Konserwacja predykcyjna:
optymalne warunki określające konieczność wykonania konserwacji,
decyzja oparta na bieżących danych,
2. Konserwacja predykcyjna

## Slide 5
Warystory tlenkowo-cynkowe są podstawowym komponentem ograniczników przepięć.
Dzięki silnie nieliniowej charakterystyce prądowo-napięciowej stanowią drogę przepływu dla udarów prądowych powstałych wskutek przepięć w systemie.
3. Warystory tlenkowo-cynkowe

## Slide 6
Charakterystyka prądowo-napięciowa

## Slide 7
Czynniki powodujące niszczenie struktury wewnętrznej warystorów:
wysoka temperatura,
podwyższone napięcie pracy,
wysoka wilgotność pracy,
piki przepięciowe
Degradacja warystorów

## Slide 8
Degradacja - zmiana współczynnika nieliniowości

## Slide 9
Sieci neuronowe - wyrafinowana technika modelowania, zdolna do odwzorowywania nawet nadzwyczaj złożonych i nieliniowych funkcji.
4. Sztuczne sieci neuronowe

## Slide 10
Sieci rekurencyjne zostały stworzone z myślą o pracy z sekwencjami danych.
Klasyczna komórka Komórka LSTM
Sieci rekurencyjne

## Slide 11
Autoenkoder – rodzaj sieci neuronowej, której zadaniem jest rekonstrukcja otrzymanych danych wejściowych.
Autoenkodery

## Slide 12
Użyta architektura sieci:
Autoenkoder z dwukierunkowymi warstwami LSTM
Opis algorytmu:
Przygotowanie „prawidłowych” danych historycznych.
Trening modelu.
Obliczenie wartości granicznej błędu rekonstrukcji.
Pomiary wartości błędu rekonstrukcji w czasie rzeczywistym i porównanie z wartością graniczną.
5. Zaproponowane rozwiązanie

## Slide 13
Wczytanie danych historycznych

## Slide 14
Trening modelu

## Slide 15
Walidacja modelu

## Slide 17
Zwiększenie zbioru danych uczących (model przeuczony),
Dodanie dodatkowych zmiennych,
Zwiększenie progu zadziałania lub zaprojektowanie algorytmu podejmującego decyzję,
”Odchudzenie modelu” po treningu (przycięcie połączeń, kwantyzacja parametrów),
Przeniesienie modelu do bardziej wydajnego środowiska (C++, Java),
Zaprojektowanie odpowiedniej infrastruktury informatycznej,
6. Usprawnienia

## Slide 18
Algorytm jako uzupełnienie istniejących metod kontroli stanu warystorów,
Nakład inwestycyjny,
Korzyści długoterminowe,
Wysokie możliwości adaptacyjne,
7. Wnioski

## Slide 19
Dziękuję za uwagę
https://github.com/r-zareba/praca_inzynierska